| № | Вид автотранспорта | Количество автомобилей (шт/час) | Среднее количество | Qi (л) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бензин | Диз. топливо |  |  |
|  |  | 15.04 | 16.04 | 18.04 | 21.04 | 24.04 | 25.04 | 29.04 | 30.04 | 5.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛА | 817 | 763 | 805 | 750 | 693 | 823 | 732 | 815 | 769 | 808 | 778 | 14 |  |  |  |
| 2 | ГА | 22 | 18 | 29 | 32 | 41 | 21 | 16 | 25 | 23 | 31 | 26 | 1,2 |  |  |  |
| 3 | А | 238 | 279 | 301 | 225 | 321 | 289 | 300 | 217 | 246 | 254 | 267 | 17 |  |  |  |
| 4 | ДА | 479 | 503 | 453 | 421 | 481 | 501 | 473 | 528 | 518 | 508 | 487 |  | 23,7 |  |  |

| Вид топлива | 15.04 | 16.04 | 18.04 | 21.04 | 24.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 |
| Бензин | 30,9 | 18,6 | 3,09 | 1,2 | 32,3 | 19,4 | 3,23 | 1,3 | 35 | 21 | 3,5 | 1,4 | 29,3 | 17,6 | 2,93 | 1,2 | 34,9 | 20,9 | 3,49 | 1,4 |
| Диз. Топливо | 23,2 | 2,33 | 0,7 | 0,9 | 24,5 | 2,45 | 0,7 | 1 | 22 | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 20,5 | 2,05 | 0,6 | 0,8 | 23,4 | 2,34 | 0,7 | 0,9 |
| Всего | 54,1 | 20,9 | 3,8 | 2,1 | 56,8 | 21,8 | 3,93 | 2,3 | 57 | 23,2 | 4,1 | 2,3 | 49,8 | 19,65 | 3,53 | 2 | 58,3 | 23,2 | 4,19 | 2,3 |

| 24.04 | 29.04 | 30.04 | 5.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 |
| 34,2 | 20,5 | 3,42 | 1,4 | 32,9 | 19,7 | 3,29 | 1,3 | 29,5 | 17,7 | 2,95 | 1,2 | 30,6 | 18,4 | 3,06 | 1,2 |
| 24,4 | 2,44 | 0,7 | 1 | 23 | 2,3 | 0,7 | 0,9 | 25,7 | 2,57 | 0,8 | 1 | 25,2 | 2,52 | 0,8 | 1 |
| 58,6 | 22,9 | 4,12 | 2,4 | 55,9 | 22 | 3,99 | 2,2 | 55,2 | 20,2 | 3,75 | 2,2 | 55,8 | 20,9 | 3,86 | 2,2 |

| 7.05 | Всего |
| --- | --- |
| Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 |
| 32,2 | 19,3 | 3,22 | 1,3 | 321,8 | 193,1 | 32,18 | 12,9 |
| 24,8 | 2,48 | 2,48 | 1 | 236,8 | 23,68 | 1,96 | 9,4 |
| 57 | 21,7 | 21,7 | 2,3 | 558,6 | 216,8 | 34,1 | 22,3 |

| № | Вид автотранспорта | Количество автомобилей (шт/час) | Среднее количество | Qi (л) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бензин | Диз. топливо |  |  |
|  |  | 10.04 | 11.04 | 14.04 | 16.04 | 18.04 | 21.04 | 24.04 | 29.04 | 6.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛА | 331 | 257 | 410 | 336 | 401 | 289 | 291 | 356 | 372 | 320 | 336 | 6 |  |  |  |
| 2 | ГА | 14 | 10 | 27 | 14 | 18 | 22 | 9 | 15 | 17 | 20 | 17 | 0,3 |  |  |  |
| 3 | А | 46 | 55 | 61 | 32 | 54 | 58 | 47 | 73 | 55 | 40 | 52 | 3,3 |  |  |  |
| 4 | ДА | 155 | 140 | 172 | 119 | 120 | 125 | 168 | 148 | 154 | 173 | 145 |  | 7 |  |  |

| Вид топлива | 10.04 | 11.04 | 14.04 | 16.04 | 18.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 |
| Бензин | 9,2 | 5,5 | 0,9 | 0,4 | 8,3 | 5 | 0,83 | 0,33 | 11,8 | 7 | 1,2 | 0,5 | 8,3 | 5 | 0,83 | 0,33 | 11 | 6,6 | 1,1 | 0,44 |
| Диз. Топливо | 7,5 | 0,75 | 0,22 | 0,3 | 6,8 | 0,68 | 0,2 | 0,3 | 8,4 | 0,84 | 0,25 | 0,33 | 5,8 | 0,58 | 0,17 | 0,23 | 5,85 | 0,585 | 0,17 | 0,23 |
| Всего | 16,7 | 6,3 | 1,1 | 0,7 | 15,1 | 5,7 | 1,03 | 0,63 | 20,2 | 7,84 | 1,45 | 0,83 | 14,3 | 5,58 | 1 | 0,56 | 16,85 | 7,185 | 1,27 | 0,67 |

| 21.04 | 24.04 | 29.04 | 6.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 |
| 9,3 | 5,5 | 0,93 | 0,4 | 8,4 | 5 | 0,84 | 0,33 | 11,1 | 6,7 | 1,1 | 0,44 | 7,3 | 4,4 | 0,73 | 0,3 |
| 6,1 | 0,61 | 0,18 | 0,24 | 8,19 | 0,819 | 0,25 | 0,32 | 7,3 | 0,73 | 0,2 | 0,3 | 7,5 | 0,75 | 0,22 | 0,3 |
| 15,4 | 6,11 | 1,11 | 0,64 | 16,59 | 5,81 | 1,09 | 0,65 | 18,4 | 7,43 | 1,3 | 0,74 | 14,8 | 5,15 | 0,95 | 0,6 |

| 8.05 | Всего |
| --- | --- |
| Qi | СО | УВ | NO2 | Qi | СО | УВ | NO2 |
| 8,6 | 5,16 | 0,9 | 0,34 | 93,3 | 49,56 | 9,36 | 3,81 |
| 8,43 | 0,843 | 0,25 | 0,33 | 71,87 | 7,2 | 2,11 | 2,88 |
| 17,03 | 6 | 1,15 | 0,67 | 165,2 | 56,76 | 11,5 | 6,7 |